## Slide 1
Тренинг
ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 2: Цель обучения
Научиться повышать эффективность процессов за счет работы с потерями и подачи предложений по улучшениям

## Slide 3: Тренинг ведет
Анастасия Чичиндаева
Начальник отдела ОТППБГО и ЧС
Мой опыт:
Производственный опыт более 15 лет
Участник рабочей группы по внедрению БП
Сертифицированный ФЦК тренер
Notes: Краткое представление тренера о себе. Тренер приводит факты, релевантные темам тренинга

## Slide 4: Правила безопасности
Покиньте помещение согласно эвакуационным указателям
Выбирайте ближайший к Вам безопасный путь эвакуации
Помогите покинуть опасную зону коллегам
В случае учебной тревоги и чрезвычайной ситуации:
Notes: Сообщение
«Прежде чем мы приступим к нашему тренингу давайте познакомимся и договоримся об применении основных правил безопасности, принятыми в нашем помещении. В чрезвычайной ситуации эта информация позволит нам снизить риски травмирования»
Познакомить участников с основными правилами безопасности:
При возникновении чрезвычайной ситуации:
Покиньте помещение согласно эвакуационным указателям
Выбирайте ближайший к Вам безопасный путь эвакуации — двигайтесь в противоположную сторону от огня и дыма (указать путь эвакуации)
Помогите покинуть опасную зону коллегам
Сохраняйте спокойствие и выдержку. Определите, откуда исходит опасность
Предупредите о чрезвычайной ситуации коллег и сотрудников ФЦК
Покиньте опасную зону в соответствии с планом эвакуации

## Slide 5: Вы узнаете
3 типа работы
Алгоритм распределения действий на 3 типа работ
7 видов потерь и их индикаторы
Инструменты поиска идей для улучшений
Критерии предложений по улучшениям
Структуру формулировки предложения по улучшению
Определять потери в процессах
Применять алгоритм разработки предложения по улучшению
Вы научитесь

## Slide 6: ТРИ ТИПА РАБОТ
1

## Slide 7
Концепция управления производством и предприятием
Основана на системе непрерывного совершенствования процессов
Включает в себя устранение всех видов потерь в потоке создания ценности для клиента
Основа проекта –
ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
7

## Slide 8: Развитие бережливого производства
Кто и когда | Что сделал | Как применяется сейчас
Фредерик Тэйлор 1911 г. | Сдельная оплата + премии Единые методы работы | Мотивация Стандартизация
Фрэнк и Лилиан Гилбреты 1912 г. | Изучение трудовых движений Визуализация процессов | Устранение потерь Картирование Стандартизация
Генри Форд 1914 г. | Поточное производство Стандартизация и взаимозаменяемость деталей | Поток единичных изделий Стандартизация
Алексей Гастев 20-30-е годы | Пошаговые инструкции Учебные станки-тренажеры | Стандарты Обучение через симуляторы и VR
Тайити Оно 50-е годы | 7 видов потерь Вытягивающее производство | Методология ФЦК

## Slide 9
Суть производственных систем, выстроенных на принципах бережливого производства
Лишняя транспортировка
Лишняя обработка
Лишние запасы
Ожидание
Лишние движения
Брак и дефекты
Перепроизводство
Труд
Оборудование
Материалы
Неиспользованный потенциал человека
Резервы
Потери
Увидеть
Работать над
Устранением потерь
Вскрытием резервов
Мобилизацией потенциала

## Slide 10: Добавление ценности
Происходит в момент преобразования сырья и материалов в готовый продукт
Этап 1
Этап …
Этап N
Действие 1
Действие 2
Действие 3
Действие …
Действие …
Действие …
Действие …
Действие …
Действие n
Свойство 1
Свойство …
Свойство n
Данные преобразования добавляют продукту свойства, важные для клиента

## Slide 11: Три типа работ с точки зрения добавления ценности
Потери
  Работа, которая не добавляет ценности продукту
Незначимая
работа
  Работа, которая не добавляет ценности продукту, но при текущем состоянии производства без нее обойтись невозможно
Значимая работа
  Работа, которую необходимо выполнять для обеспечения требований клиента
  и добавления ценности
  Клиент
  Процесс
  Поставщик
  Минимизировать
  Оптимизировать
  Устранить

## Slide 12: Алгоритм распределения действий по трем типам работ
Необходимо для оказания услуги?
Действие
Устранить
Законодательное требование или логически неизменяемое требование процесса?
Незначимая работа
Потери
Минимизировать
Учитывает потребности клиента?
Оптимизировать
Значимая работа
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Да

## Slide 13: К каким типам работ отнесете действия?
Обмакнуть кисточку в банку с краской
Сделать шаг от банки к стене
Покрасить стену
Покраска стены
Краска не меняется. Свойство не добавляется.
Данную операцию нельзя убрать без изменения технологии
Краска не меняется. Свойство не добавляется.
Данную операцию можно устранить
Краска меняется физически. Свойство добавляется.
Данную операцию нельзя устранить

## Slide 14: Пример трех типов работ
Обмакнуть кисточку в банку с краской
Сделать шаг от банки к стене
Покрасить стену
Стена не меняется. Свойство не добавляется.
Данную операцию нельзя убрать без изменения технологии
Стена не меняется. Свойство не добавляется.
Данную операцию можно устранить без изменения технологии
Стена изменила цвет. Свойство добавляется.
Данная операция добавляет ценность
Покраска стены
Незначимая работа
Потери
Значимая работа

## Slide 15: Взаимосвязь бережливого производства и охраны труда
п. 5.1.1 ГОСТ Р 57524-2017 цели и требования производственной системы связаны с качеством, безопасностью, охраной труда, уровнем затрат (себестоимостью продукции/услуги), сроками поставок.
ст. 214 ТК РФ работодатель обязан обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты.

## Slide 16: 7 ВИДОВ ПОТЕРЬ
2

## Slide 17: 7 видов потерь
ЛИШНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ИЗЛИШНИЕ ЗАПАСЫ
ИЗБЫТОЧНАЯ
ОБРАБОТКА
ПЕРЕДЕЛКА / БРАК
Скрытые потери в процессах
НЕНУЖНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО
ОЖИДАНИЕ

## Slide 18
3
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ

## Slide 19: Предложение по улучшению
– это любое предложение, обладающее признаком новизны, внедрение которого позволит усовершенствовать, повысить эффективность бизнес-процессов на предприятии
ППУ направлено на:
Себестоимость
Безопасность
Производительность
Качество
Вскрывает резервы
Мобилизует потенциал сотрудников
Устраняет потери
ППУ
Notes: Схема показывает жизненный путь ППУ: идея – формулирование ППУ, рассмотрение – реализация – результат.
Другое определение ППУ, взятое из МР «УПРАВЛЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ»
Предложение по улучшению (ППУ) – предложение работника (группы работников), направленное на улучшение (повышение результативности и эффективности) его деятельности посредством организационных и управленческих методов.

## Slide 20: Мы сегодня разберем
2
3
Проверить на соответствие ППУ
Найти идею
1
Сформулировать ППУ

## Slide 21: Где искать идеи для ППУ
Сотрудники | Квалификация Навыки и мотивация сотрудников Здоровье Ответственность Взаимодействие
Методы | Стандарты работы и инструкции Логичность последовательности операций Управление процессами
Материалы | Качество сырья и комплектующих Логистика Хранение Сроки поставок Перерасход или недостаток материалов
Оборудование | Состояние и производительность техники Простои Поломки, настройки Соответствие задачам

## Slide 22: Как искать идеи для ППУ
Найди у себя
Возьми у других
Изучение ранее
поданных ППУ
Бенчмарк (эталон)
в других подразделениях
или компаниях
Мозговой штурм
с коллегами
Изучение статей, предыдущего опыта
Обсуждение способов улучшения с руководителем
(доска решения проблем)

## Slide 23: Критерии ППУ
Содержание | Наличие: Очевидной проблемы Предложенного решения Конечного результата/эффекта
Направленность | ППУ направлено на улучшение: показателей производительности, качества, безопасности и т.д. условий рабочего места ППУ не связано с изменением вознаграждения: оплаты труда, размера командирования, норм расходов, дополнительной мотивации
Оригинальность | Отличается от: Ранее рассмотренных предложений Действий, которые должны выполняться таким же образом и без данного предложения Обязательных для предприятия нормативов Функциональной обязанности автора предложения. Тема предложения отсутствует в утвержденных планах (программах), приказах, распоряжениях или в иных конкретных заданиях руководителя
Эффект | Срок окупаемости не более 3-х лет Эффект от реализации превышает затраты на внедрение предложения, за исключением предложений по безопасности и улучшению условий труда
Notes: Содержание
Наличие очевидной проблем
Наличие предложенного решения
Наличие конечного результата/эффекта
Направленность
Улучшение направлено на рост показателей: производительности, качества, безопасности и т.д.
Улучшение направлено на улучшение условий рабочего места
ППУ не связано с изменением вознаграждения: оплаты труда, размера командирования, норм расходов, дополнительной мотивации
Оригинальность
Отличается от предложений, которые были ранее рассмотрены
Отличается от действий, которые должны выполняться таким же образом и без данного предложения
Отличается от обязательных для предприятия нормативов (стандартов, технических условий и т. п.)
Тема предложения отсутствует в утвержденных планах (программах), приказах, распоряжениях или в иных конкретных заданиях руководителя;
Отличается от функциональной обязанности автора предложения.
Эффект
Срок окупаемости не более 3-х лет
Эффект от реализации превышают затраты на внедрение предложения, за исключением предложений, направленных на повышение безопасности и улучшение условий труда

## Slide 24: Критерии ППУ
24
ППУ №1
Не успеваю готовить 4 еженедельных отчета в указанный срок. Предлагаю передать подготовку 2 отчетов другому специалисту
ППУ №2
Потери времени на поиск спецключа, иногда до 5 минут. Предлагаю определить для него место на верстаке подписать и выделить цветом. Ожидаемый результат – снижение времени на поиск до 15 секунд
ППУ №3
Люди не хотят работать. Предлагаю замотивировать их за счет увеличения премии. Ожидаемый результат – люди будут работать с бОльшим интересом
ППУ №4
Повышение уровня брака на шлифовке изделий. Предлагаю заменить импортный шлифовальный круг на отечественный аналог – стоит в три раза дешевле, и снизить время эксплуатации, чтобы не потерять в качестве. Ожидаемый результат – повышение качества и экономия денежных средств на закупках
ППУ №5
Для повышения объема продаж предлагаю обучить наших менеджеров по продажам

## Slide 25: Пример бланка ППУ
Предложение № |  |  |  |  |  | 
Подразделение* |  |  |  | Дата регистрации |  | 
Название предложения* |  |  |  |  |  | 
Описание текущей ситуации* |  |  |  |  |  | 
Предлагаемое решение* |  |  |  |  |  | 
Авторы реализации (ФИО)* |  |  |  |  |  | 
* Поля, заполняемые автором ППУ

## Slide 26: Пример бланка ППУ
 | ЭК СПП | ЭК СПП (передано) | ЭКП (эскалировано)
Дата рассмотрения: | ___.___.20__г. | ___.___.20__г. | ___.___.20__г.
ФИО эксперта 1 |  |  | 
ФИО эксперта 2 |  |  | 
ФИО эксперта 3 |  |  | 
ФИО эксперта 4 |  |  | 
ФИО эксперта 5 |  |  | 
ФИО эксперта 6 |  |  | 
ФИО эксперта 7 |  |  | 
Решение: принять / отклонить / доработать/ перенаправить |  |  | 
Подпись председателя ЭК |  |  | 
Ответственный за обратную связь (ФИО, заполняется ЭК, принявшей решение об отклонении): _________________________________________________________________________________________
Указать причину в случае отклонения или необходимости доработки
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ответственный за внедрение (ФИО): _______________________________________________________
Срок реализации / доработки _____________________________________________________________
Комментарии:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка предложения:
№ | Критерий | Эксперты комиссии, принявшей ППУ |  |  |  |  |  |  | Среднее
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
1 | Экономический эффект: более 1 млн руб./год – 3 балла от 500 тыс. до 1 млн руб./год – 2 балла менее 500 тыс.руб./год – 1 балл |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Затраты на внедрение: менее 10 тыс.руб. – 3 балла от 10 тыс.руб. до 100 тыс.руб. – 2 балла более 100 тыс.руб. – 1 балл |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Сроки реализации до 1 мес. – 3 балла от 1 мес. до 3 мес. – 2 балла от 3 мес. – 1 балл |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Безопасность* |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Условия труда* |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Качество* |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Производительность* |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Себестоимость* |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Тиражируемость** |  |  |  |  |  |  |  | 
ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*высокое влияние – 3 балла; среднее влияние – 2 балла; низкое влияние – 1 балл
** нет – 0 баллов; на уровне СПП – 1 балл; в рамках производственной деятельности на уровне предприятия – 2 балла; в производственных и обеспечивающих процессах на уровне предприятия – 3 балла

## Slide 27: Пример ППУ
Предложение № | 123 |  |  |  |  | 
Подразделение* | Цех олова |  |  |  | Дата регистрации | 10.09.2023
Название предложения* |  | Замена материала ванночки для расплава олова | Замена материала ванночки для расплава олова |  |  | 
Описание текущей ситуации* |  |  |  |  |  | 
Довольно часто (периодичность 1 раз в 1,5-2 месяца) выходят из строя ванночки для расплава олова (участок расплава). Причина – прогар материала. В этом случае олово попадает на тэны и замыкает их |  |  |  |  |  | 
Предлагаемое решение* Заменить используемый в ванночках материал (сталь 3) на нержавейку. Ожидаемый результат от моего предложения по улучшениям*: Длительность работы ванночки предположительно увеличится в несколько раз |  |  |  |  |  | 
Авторы реализации (ФИО)* |  |  |  | Тришкович А.П. |  | 
* Поля, заполняемые автором ППУ
Notes: Содержание
Наличие очевидной проблем
Наличие предложенного решения
Наличие конечного результата/эффекта
Направленность
Улучшение направлено на рост показателей: производительности, качества, безопасности и т.д.
Улучшение направлено на улучшение условий рабочего места
ППУ не связано с изменением вознаграждения: оплаты труда, размера командирования, норм расходов, дополнительной мотивации
Оригинальность
Отличается от предложений, которые были ранее рассмотрены
Отличается от действий, которые должны выполняться таким же образом и без данного предложения
Отличается от обязательных для предприятия нормативов (стандартов, технических условий и т. п.)
Тема предложения отсутствует в утвержденных планах (программах), приказах, распоряжениях или в иных конкретных заданиях руководителя;
Отличается от функциональной обязанности автора предложения.
Эффект
Срок окупаемости не более 3-х лет
Эффект от реализации превышают затраты на внедрение предложения, за исключением предложений, направленных на повышение безопасности и улучшение условий труда

## Slide 28: Пример ППУ
Предложение № | 12 |  |  |  | 
Подразделение* | КБ |  |  | Дата регистрации | 12.06.2025
Название предложения* |  | Ориентирование на территории завода |  |  | 
Описание текущей ситуации* При необходимости найти какой-либо цех на территории завода, приходится спрашивать и выяснять у коллег, где находится этот цех или участок цеха. На территории завода нет никаких карт с обозначением и расположением мест, цехов и участков. Это очень затрудняет поиск определенного места и увеличивает затраты времени на работу. |  |  |  |  | 
Предлагаемое решение* Разместить по всей территории завода карты с расположением цехов и участков, с возможностью узнать своё местоположение в данный момент. Написать на карте название и номер цеха/участка для лучшей координации работников по территории завода. Ожидаемый результат от моего предложения по улучшениям*: Меньше затрат времени на поиски того или иного места, цеха или участка, без отвлечений от работы коллег. Удобство поиска и ориентира на территории завода |  |  |  |  | 
Авторы реализации (ФИО)* |  |  | Пелкина В.Г. |  | 
* Поля, заполняемые автором ППУ
Notes: Содержание
Наличие очевидной проблем
Наличие предложенного решения
Наличие конечного результата/эффекта
Направленность
Улучшение направлено на рост показателей: производительности, качества, безопасности и т.д.
Улучшение направлено на улучшение условий рабочего места
ППУ не связано с изменением вознаграждения: оплаты труда, размера командирования, норм расходов, дополнительной мотивации
Оригинальность
Отличается от предложений, которые были ранее рассмотрены
Отличается от действий, которые должны выполняться таким же образом и без данного предложения
Отличается от обязательных для предприятия нормативов (стандартов, технических условий и т. п.)
Тема предложения отсутствует в утвержденных планах (программах), приказах, распоряжениях или в иных конкретных заданиях руководителя;
Отличается от функциональной обязанности автора предложения.
Эффект
Срок окупаемости не более 3-х лет
Эффект от реализации превышают затраты на внедрение предложения, за исключением предложений, направленных на повышение безопасности и улучшение условий труда

## Slide 29: Система 5С
5

## Slide 30: 5 простых шагов системы 5С
СОРТИРУЙТЕ.
Оставьте только нужное
Избавьтесь от ненужного
1С
СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК.
Определите:
наименование
количество
место расположения
цветовую маркировку
2С
3С
СОДЕРЖИТЕ В ЧИСТОТЕ
Организуйте поддержание порядка на рабочем месте
СТАНДАРТИЗИРУЙТЕ.
Разработайте стандарт рабочего места
4С
СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ. Улучшайте порядок, стимулируйте его поддержание
5С

## Slide 31
Шаги системы 5С
Ознакомьтесь с информацией, размещенной на карточках
Соедините карточки «Шаг 5С» –«Действия шага»
5
мин
Упражнение 6

## Slide 32: Шаг 1С «Сортируйте»
ЦЕЛЬ: Снижение времени на поиск нужного предмета
Нужно постоянно
Не нужно срочно
Не нужно вообще
ежечасно
ежедневно
раз в неделю
реже 1 раза в неделю
по мере надобности
под редкий заказ
не используется более 3-х месяцев
не используется в техпроцессе
ДЕЙСТВИЯ: группировка предметов в рабочей зоне по частоте использования и удаление из рабочей зоны ненужных предметов

## Slide 33: Для чего нужна сортировка

## Slide 34: Что делать с «ненужным»?
ЗОНА КАРАНТИНА
Сломанные предметы
«Осталось после вспомогательных служб»
С истекшим сроком службы
Неиспользуемые
Назначение непонятно
УТИЛИЗАЦИЯ

## Slide 35: Правила зоны карантина
ВАЖНО!
Без специалистов будет утилизировано до 10%
нужных предметов!
Все предметы — с красными ярлыками
Окончательное решение — за специалистами подразделений
Если предмет нельзя перенести в зону карантина — повесить красные ярлыки по месту нахождения предмета

## Slide 36: Оформление красных ярлыков
КРАСНЫЙ ЯРЛЫК
Подразделение____________________
Рабочее место_____________________
Рабочая группа №__________________
Наименование предмета_____________
Куда должен быть удален предмет____
Срок, до которого предмет должен быть удален___________________________
Ответственный
за удаление предмета_______________
Дата навески ярлыка _______________
Зона карантина ≠ Склад
Для каждого предмета определена дата, когда он должен быть удален из зоны карантина

## Slide 37
Распределите предметы по категориям
5
мин
Ознакомьтесь с информацией в бланке
В каждой строке напишите номер категории, на основании описания предметов
Упражнение 7

## Slide 38: Ответ
№ | Наименование | Тип | Последнее использование | Состояние | Категория
1 | Дрель аккумуляторная | Инструмент | 5 дней назад | Рабочее | 1-ая
2 | Комплект старых ключей | Инструмент | 3 месяца назад | Ржавые | 3-я
3 | Ящик с метизами | Материалы | 1,5 недели назад | Используется | 2-ая
4 | Сломанная таль | Оборудование | >6 месяцев | Неисправна | 3-я
5 | Запасные детали к станку | Материалы | 1 месяц назад | Новые | 2-ая

## Slide 39: Шаг 2 «Соблюдайте порядок»
Снижение времени на поиск нужного предмета
Организация хранения инструментов, документации, расходных материалов
ДЕЙСТВИЯ: Расположение предметов в рабочей зоне согласно 3-х принципов:
ЦЕЛИ:
30 секунд | Не более 30 секунд на поиск любого инструмента, документа или предмета любым сотрудником
Защита от ошибки | У каждого предмета есть свой адрес. Предмет невозможно положить не туда или не так
Удобство | Быстро и легко достать; можно свободно перемещать Доступ в 1 касание

## Slide 40: 30 секунд
=
Цветовая маркировка
Дополнительные подписи
Notes: Цветовая маркировка
Для категоризации (разные типы материалов, инструментов)

## Slide 41: Защита от ошибки
Цветовая маркировка и защита от ошибки
Метод трафаретов

## Slide 42: Удобство
Метод теней
Размещение на стенде

## Slide 43
Защита от ошибок и обнаружение проблем
Деформированный рым-болт не установится в место хранения
Цветовой сигнал о дозаказе

## Slide 44: Шаг 3: содержите в чистоте
Какие проблемы решает?
Производственный брак: попадание в продукцию пыли, смазки и пр.
Долгое время обнаружения неисправностей оборудования
Травмы

## Slide 45: Источники загрязнения
Ликвидация
Стремиться ликвидировать источники загрязнений
Локализация
Уменьшить интенсивность загрязнения
Сократить зоны загрязнения
Повысить эффективность чистки/уборки

## Slide 46: Работа с труднодоступными местами
Устранить труднодоступное место
Сделать место легкодоступным
Использовать специальные приспособления для уборки

## Slide 47: Объекты проверки при уборке
Защитные ограждения
Наличие и исправность ограждений, отсутствие повреждений стопорных и предохранительных элементов
Рабочая зона, зона обслуживания
Нет предметов других технологических процессов, стружки, отходов производства, целостность систем автоматики, гидравлики, пневмосистем и электроснабжения
Вспомогательное оборудование
Тех. Оснастка, мерительный и режущий инструмент
Оборудование
Отсутствие пыли, грязи, подтеков масла, стружки, отходов производства, поврежденных элементов (рам, корпусов), плавное вращение и пр.

## Slide 48: 3С в действии
Поиск опасных факторов
Освобождение подходов к первичным средствам пожаротушения

## Slide 49: 3С в действии
Поиск опасных факторов
Поиск неисправностей

## Slide 50: Шаг 4: стандартизируйте
Какие проблемы решает?
«Откат» к предыдущему состоянию
Невозможность оценить наличие и достаточное количество инструмента/ комплектующих/ расходников

## Slide 51: Визуальные стандарты
Выработанный порядок зафиксирован визуально;
обозначены места, требующие особого внимания
Место парковки автокара выделено цветом, нанесена пиктограмма

## Slide 52: Стандарт рабочего места
Стандарт рабочего места в офисе
Стандарт рабочего места на сборке ДВС

## Slide 53: Стандарт рабочего места
График уборки
Контрольный лист уборки

## Slide 54: Шаг 5: совершенствуйте
Проверка соблюдения стандартов (самоконтроль, перекрёстные аудиты, аудиты руководителей)
Соблюдение дисциплины и ежедневное применение принципов 5С
Обучение коллег
Улучшение стандартов 5С

## Slide 55: Примеры 5С
Какие шаги системы 5С выполнены?
Что еще можно улучшить?

## Slide 56: Примеры 5С
Какие шаги системы 5С выполнены?
Что еще можно улучшить?

## Slide 57: Примеры 5С
Какие шаги системы 5С выполнены?
Что еще можно улучшить?

## Slide 58: Примеры 5С
Какие шаги системы 5С выполнены?
Что еще можно улучшить?

## Slide 59: Чек-лист оценки рабочего места по 5С
Зачем он нужен - чтобы получить объективную картину текущего состояния, выявить слабые места и определить приоритеты для улучшения
В чем его преимущества – он помогает избежать неприятных оценок, привлекает сотрудников к улучшению процесса и позволяет отслеживать прогресс»

## Slide 60: Структура чек-листа
Критерии оценки | Оценка
2С: Соблюдайте порядок
1С: Сортируйте
3С: Содержите в чистоте
4С: Стандартизируйте
5С: Совершенствуйте
0 – критерий
не выполняется
1 – критерий выполняется
Все ли ненужные предметы удалены с рабочего места
Все ли необходимые предметы имеют свое место
Как часто необходимо проводить уборку в этом месте,, чтобы поддерживать чистоту
Существуют ли стандарты уборки и обслуживания оборудования
Предпринимаются ли действия по постоянному усовершенствованию системы 5С

## Slide 61: Контроль состояния условий труда при помощи системы 5S
Лучший способ контроля состояния охраны труда — многоуровневый подход, включающий:
руководителя цеха;
руководителя подразделения;
руководителя смены;
специалиста по охране труда;
самого работника.
В моменты регулярных выходов можно заметить, что от того, как организовано рабочее место, зависит уровень травматизма.

## Slide 62: Примеры применения системы 5С
Для сокращения времени на поиск перемещенных полуфабрикатов транспортные тележки были снабжены системой быстрой визуальной идентификации полуфабрикатов по номенклатуре и количеству, синхронизировав номера заданий и нумерацию ячейки в тележке

## Slide 63: Примеры применения системы 5С
Для сокращения времени выполнения ремонтных работ разработали и изготовили быстросъемный механизм для снятия фланцев с валов без применения вспомогательных инструментов. Операцию демонтажа фланцев стандартизировали, провели обучение операторов выполнению работ в соответствии с реализованными улучшениями
Простои линии производства гранулированного свекловичного жома (отходы переработки сахарной свеклы) достигали до 24 ч. в мес. из-за выхода из строя валов ленточного транспортера

## Slide 64
3
ПОИСК КОРЕННЫХ ПРИЧИН ПРОБЛЕМЫ

## Slide 65: Типичное решение
Ситуация
Механизм не работает
Первичное наблюдение
Перегорел перегрузочный предохранитель
Типичное решение
Заменить предохранитель
65

## Slide 66: Типичное решение
Повторение проблемы в будущем
Рост издержек на обслуживание оборудования
Снижение производительности
Необходимость скорейшего возобновления работы
Недостаток поддержки данной работы со стороны руководителей
Загруженность и/или низкая квалификация персонала
66
Причины принятия типичного решения
Последствия

## Slide 67: Инструменты поиска и анализа вероятной причины
Метод «Пять почему»
Диаграмма Ишикавы (пройдите электронный курс)
Метод «Голосование экспертов»
Статистические методы (пройдите электронный курс)
Оценить связь возможных причин с проблемой. Понять, какие причины наносят наибольший ущерб

## Slide 68: 5 Почему
Исследуемая проблема
Причина
Почему?
Причина
Причина
Коренная причина 2
Причина
Коренная причина 1
Почему?
Почему?

## Slide 69: Проверка логики
Почему?
Поэтому
Недостаточно масла
Двигатель пригорел
Почему?
Поэтому
Двигатель пригорел
Оператор не проверил уровень масла

## Slide 70: Получите дополнительные знания
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И
ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП
К МАТЕРИАЛАМ ПОРТАЛА
Рекомендуемые электронные курсы
История возникновения бережливого производства, основных принципов и понятий данной концепции
Введение в бережливое производство
7 видов потерь
Как распознавать 7 видов потерь, которые снижают эффективность деятельности
Работа с предложениями по улучшениям
Шаги внедрения системы предложений по улучшениям (ППУ) на предприятии